## Slide 1
“UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE”
“UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS”
REDES I
TEMA:
“Subneteo con VLSM”.
Nombre: Noemi Changoluisa

## Slide 2
OBJETIVOS
GENERAL
Investigar a cerca del subneteo con VLSM, mediante fuentes web en internet para la compresión y conocimiento de la misma.
ESPECÍFICOS
Definir la función que realiza el subneteo.
Conceptualizar información acerca del subneteo con VLSM.
Desarrollar un ejemplo de subneteo acerca de la misma.

## Slide 3
SUBNETEO
La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP en subredes (redes más pequeñas) para que cada una de estas trabajen a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. El Subneteo permite una mejor administración, control del tráfico y seguridad al segmentar la red por función. También, mejora la performance de la red al reducir el tráfico de broadcast de nuestra red. Como desventaja, su implementación desperdicia muchas direcciones, sobre todo en los enlaces seriales. [2]
VLSM
VLSM es la sigla de Variable Length Subnet Masks o, en español, máscara de subred de longitud variable o máscara variable. Básicamente es la técnica por la cual se diseña un esquema de direccionamiento usando varias máscaras en función de la cantidad de hosts, es decir, la cantidad de hosts determina la longitud de la máscara o longitud del prefijo de red. ¿Y para qué el término? pues para diferenciarlo de la antigua forma de diseñar subredes: máscara única o máscara fija, es decir, cuando diseñábamos con ese paradigma, sólo se podía elegir una máscara de subred o longitud del prefijo de red, lo cual implicaba que la red más grande mandaba y que las redes más pequeñas estaban obligadas a ser ineficientes porque tendrían obligatoriamente una capacidad sin uso que, probablemente, nunca se iba a necesitar y nunca se podría recuperar porque el esquema sólo admite una sola máscara. [3]

## Slide 4
SUBNETEO CON VLSM
A diferencia del subneteo (subnetting) que genera una máscara común (fija) y cantidad de hosts iguales a todas las subredes, el proceso de VLSM toma una dirección de red o subred y la divide en subredes más pequeñas adaptando las máscaras según las necesidades de hosts de cada subred, generando una máscara diferente para las distintas subredes de una red. Esto permite no desaprovechar un gran número de direcciones, sobre todo en los enlaces seriales.
Hay varios factores a tener en cuenta a la hora de subnetear y trabajar con VLSM:
El uso de VLSM solo es aplicable con los protocolos de enrutamiento sin clase (classless) RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP4 e IS‐IS.
Al igual que en el subneteo, la cantidad de subredes y hosts está supeditada a la dirección IP de red o subred que nos otorguen.
Es imposible que comprendan el proceso de obtención de VLSM si no manejan fluidamente el proceso de subneteo común. [4]

## Slide 5
Ejemplo de subneteo con VLSM. [4]
De la siguiente dirección de red 192.168.1.0/24 obtener las subredes para los siguientes hosts solicitados: 120 hosts, 60 hosts, 24 hosts y 10 hosts.
Identificar la máscara actual fijándonos en la dirección ip que nos han dado y su máscara.
Valor Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
Valor Decimal | 255 | 255 | 255 | 0
2. Aplicar la formula 2m-2≥Host solicitados
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 6
27-2≥Hosts 128-2≥Hosts 126≥120 | 26-2≥Hosts 64-2≥Hosts 62≥60 | 25-2≥Hosts 32-2≥Hosts 30≥24 | 24-2≥Hosts 16-2≥Hosts 14≥10
3. Obtener la nueva máscara de red
Valor Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000
Valor Decimal | 255 | 255 | 255 | 128
120 Hosts
Valor Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000
Valor Decimal | 255 | 255 | 255 | 192
60 Hosts
Valor Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000
Valor Decimal | 255 | 255 | 255 | 224
24 Hosts

## Slide 7
10 Hosts
Valor Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000
Valor Decimal | 255 | 255 | 255 | 240
4. Saltos de red
120 hosts | 60 hosts | 24 hosts | 10 hosts
256-128=128 | 256-192=64 | 256-224=32 | 256-240=16

## Slide 8
N | Hosts solicitados | Hosts encontrados | Dirección de red | Nueva mascara | Mascara decimal punteada | Primera IP utilizable | Ultima IP utilizable | Dirección de Broadcast
1 | 120 | 126 | 192.168.1.0 | /25 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127
2 | 60 | 62 | 192.168.1.128 | /26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191
3 | 24 | 30 | 192.168.1.192 | /27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193 | 192.168.1.122 | 192.168.1.223
4 | 10 | 14 | 192.168.1.224 | /28 | 255.255.255.240 | 192.168.1.225 | 192.168.1.238 | 192.168.1.239
Quedando la tabla de la siguiente manera

## Slide 9
CONCLUSIONES
La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP física en subredes lógicas para que cada una de estas trabajen a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio.
El subneteo con VLSM es uno de los métodos que se implementó para evitar el agotamiento de direcciones IPv4 permitiendo un mejor aprovechamiento y optimización del uso de direcciones.
Para un mejor entendimiento del subneteo con vlsm se procede a realizar un ejemplo en la cual se utiliza una dirección de clase C.

## Slide 10
Profundizar el tema con información bibliográfica debido a que es un tema muy amplio.
Al momento de realizar ejercicios seguir paso a paso para evitar errores en el procedimiento de la misma.
Tomar en cuenta que existe diferentes clases con las cuales se puede realizar subneteo con VLSM.
RECOMENDACIONES